## Slide 1: Problema de ruteo de recolección selectiva de basura
Dixon Leiva Bustamante
Karen Reyes Santelices
Belén Rivera Henríquez
CURICÓ, NOVIEMBRE 2016
PROYECTO DE LICENCIATURA

## Slide 2: INDICE
CONTEXTUALIZACION
DATOS GENERALES: SUPERFICIE, DEMANDA, FRECUENCIA.
METODO DE TRABAJO: MODELO VRP CON UTILIZACIÓN DE METODO DE LOS AHORROS.
RESULTADOS
CONCLUSIONES

## Slide 3: CONTEXTUALIZACIÓN
Recolección selectiva de basura
5 tipos:
  Orgánica
  Papel y Cartón
  Envases plásticos
  Vidrio
  Metal
¿De qué forma realizar la mejor ruta de recolección selectiva de basura, que minimice costos de transporte y se adecúe a la frecuencia de recogida semanal?
Recogidas desde el centro de acopio ya instalado, hasta los contenedores designados, volviendo al punto inicial.

## Slide 4: Superficie
Considerando que la superficie de la ciudad de Curicó es: 1328 .
Se realizó el calculo de la superficie en los sectores.
Sector | Superficie ()
S1 | 92,96
S2 | 152,72
S3 | 112,88
S4 | 114,21
S5 | 102,26
S6 | 111,55
S7 | 81,01
S8 | 57,10
S9 | 55,78
S10 | 123,50
S11 | 108,23
S12 | 108,23
S13 | 111,55
Sector | 
S1 | 92,96
S2 | 152,72
S3 | 112,88
S4 | 114,21
S5 | 102,26
S6 | 111,55
S7 | 81,01
S8 | 57,10
S9 | 55,78
S10 | 123,50
S11 | 108,23
S12 | 108,23
S13 | 111,55

## Slide 5: Cantidad de personas por sector:
En la comuna de Curicó, en 1 viven 133,85 personas, por lo tanto:
Personas por sector = 133,85 personas * superficie por sector
Sector | Personas
S1 | 12443
S2 | 20442
S3 | 15109
S4 | 15287
S5 | 13687
S6 | 14931
S7 | 10843
S8 | 7643
S9 | 7466
S10 | 16531
S11 | 14487
S12 | 14487
S13 | 14931

## Slide 6: Cantidad de Basura total producida
Una persona bota alrededor de 6 kilos de basura a la semana, por lo tanto:
Basura total= 6 kilos * cantidad de personas en cada sector.
Sector | Basura (kg)
S1 | 74656
S2 | 122649
S3 | 90654
S4 | 91720
S5 | 82122
S6 | 89587
S7 | 65058
S8 | 45860
S9 | 44794
S10 | 99186
S11 | 86921
S12 | 86921
S13 | 89587
Total | 1069716

## Slide 7: Cantidad de contenedores necesarios en cada sector
La capacidad máxima de cada contenedor es de 50 ton. Este será distribuido de la siguiente manera:
Cantidad de contenedores por sector: Basura total de cada sector / capacidad máx.
Sector | Contenedor
S1 | 2
S2 | 3
S3 | 2
S4 | 2
S5 | 2
S6 | 2
S7 | 2
S8 | 2
S9 | 2
S10 | 2
S11 | 2
S12 | 2
S13 | 2
Total | 27

## Slide 8: Demanda por sector
Composición de basura:
Composición de basura | %
Orgánica | 53,0%
Papel y Cartón | 12,4%
Envases plásticos | 9,4%
Vidrios | 6,6%
metal | 2,3%
Demanda por sector(kg) = % composición * total de basura de cada sector.
Ejemplo:
Sector 1 | Demanda (kg)
Orgánica | 39568
Envases plásticos | 7018
Papel y carton | 9257
vidrio | 4927
metal | 1717

## Slide 9: Demanda por sector
Basura | densidad (kg/m3) | Demanda (kg) | Demanda (m3)
Orgánica | 600 | 39568 | 66
Plástico | 120 | 7018 | 59
Papel y cartón | 75,5 | 9257 | 123
vidrio | 330 | 4927 | 15
metal | 300 | 1717 | 6
Es necesario tomar en cuenta la demanda en metros cúbicos, ya que es importante para las restricciones de capacidad del camión, y para conocer la capacidad de compactación de cada material.
Siguiendo con el ejemplo del Sector 1:

## Slide 10: Frecuencia
Se utilizará un camión con capacidad de 30 para todos los tipos de basura, exceptuando el tipo orgánico y papel y cartón, donde se utilizará un camión con 50 .
Frecuencia= demanda sector /capacidad camión
Sector 1 | Frecuencia | Frecuencia aproximada (veces/semana)
Orgánica | 2,2 | 3
Plástico | 1,9 | 2
Papel y cartón | 2,5 | 3
vidrio | 0,5 | 1
metal | 0,2 | 1

## Slide 11: Modelo VRP, Método de los ahorros
El problema de ruteo de la basura, se puede resolver con un modelo VRP, sin embargo, dada la alta complejidad que presenta y que la formulación de programación lineal entera solo permite resolver problemas pequeños, se utilizará el método de los ahorros, para un problema de ruteo con capacidad.
Esta heurística permite quedos rutas diferentes (0, . . . , i, 0) y (0, j, . . . , 0) pueden ser combinadas formando una nueva ruta (0, . . . , i, j, . . . , 0).
Calculando los ahorros que se pueden producir al combinar las rutas.

## Slide 12: Pasos para heurística de ahorro secuencial
Paso 1: Para cliente i,j, construir la ruta (0,i,0) y (0,j,0) según corresponda.
Paso 2: El ahorro (en distancia) obtenido por dicha unión es:
En la nueva solución los arcos (i,0) y (0,j) no serán utilizados, y se agregará el arco (i,j)
Paso 3: Ordenar los ahorros en forma descendente.
Paso 4: Seleccionar aquellas rutas en la cual la suma de la demanda no supere la capacidad del camión. Si todas las rutas fueron consideradas, terminar. Si no, seleccionar una ruta que aún no haya sido considerada.
Paso 5: Sea (0, i, . . . , j, 0) la ruta actual. Si no existe ningún ahorro conteniendo a i o a j, ir a 3. Sea sk*i (o sjl* ) el máximo ahorro conteniendo a i (o a j). Si k* (o l* ) es el ´ultimo (o primer) cliente de su ruta y la combinación de dicha ruta con la actual es factible, realizar dicha combinación.

## Slide 13: Aplicación Heurística
Se aplicó la heurística a 3 sectores, para probar la efectividad del método.

## Slide 15
Nodos de ahorro máximo
S2C3* no fue considerado en los ahorros anteriores, por lo que se sumará a una de las rutas que se realicen, sólo si está contenido en el primer o último cliente de la ruta, y si es factible con la capacidad.

## Slide 16: Resultado
Ruta de recorrido

## Slide 17: CONCLUSIONES
El modelo de los ahorros no entrega una solución óptima, pero si una factible y realizable en la vida real, para eso es necesario hacer un buen uso de los recursos.
En este caso en particular se obtuvo una utilización mínima del camión de 52% en la ruta 2, debido a que sólo recogió los residuos de un sector. Se espera que al modelar todos los sectores en un programa de mayor magnitud, la utilización mínima del camión sea del 80%. Sin embargo, existe la posibilidad, al utilizar este método, de que esto no se cumpla, por lo que se estudiará la implementación de otras restricciones.